## Slide 1: 초음파센서 모듈로 키 측정하기
Student39 서형종
최종 과제

## Slide 2: 과제 내용
빨강색 RGB LED 점등
서보모터 180도로 회전하여 문 잠금
OLED LCD, 캐릭터 LCD 모듈에 문구 출력
수동부저 작동
초음파센서에 측정 범위 안에 ‘신장 160cm‘ 이하의 사람이 감지되면 문이 잠기거나 열린다.
160~180cm 사이
(초음파 측정 거리 0~70cm 사이 일 때 작동)
180cm 이상
(초음파 측정 거리 110cm 이상 일 때 작동)
160cm 이하
(초음파 측정 거리 70~110cm 사이 일 때 작동)
초록색 RGB LED 점등
서보모터 반응 無
OLED LCD, 캐릭터 LCD 모듈에 문구 출력
수동부저 작동 無
파랑색 RGB LED 점등
서보모터 반응 無
OLED LCD, 캐릭터 LCD 모듈에 문구 출력
수동부저 작동 無

## Slide 3: 하드웨어 구성 2 1 3 4 5 6 7
브레드보드
초음파센서 모듈
서보모터 HS-311
RGB RED 모듈
I2C 캐릭터 LCD 모듈
I2C OLED LCD 모듈
수동부저

## Slide 4: 사용한 라이브러리
Wire.h | 아두이노 보드에서 I2C 통신을 수행하는데 사용한 라이브러리
LiquidCrystal_I2C.h | I2C 통신을 사용하여 LCD 모듈을 제어하기 위한 라이브러리
Servo.h | 서보모터를 사용하기 위한 라이브러리
Adafruit_GFX.h | Adafruit 그래픽 관련 라이브러리
Adafruit_SSD1306.h | SSD1306을 사용하기 위한 라이브러리

## Slide 5
d
d
d
d
초음파센서로 거리를 측정한다.
160cm 이하
7번 서보모터 작동 無
12번 파랑 RGB LED 점등
4번 OLED LCD에 실시간 키 출력
d
캐릭터 LCD에 “Long in the room!” 출력
13번 부저 작동 無
d
측정 거리가 180cm 이상일 때 상시유지
180cm 이상
160~180cm 사이
d
d
d
d
7번 서보모터 180도 작동
10번 빨강 RGB LED 점등
4번 OLED LCD에 실시간 키 출력
d
캐릭터 LCD에 “Hey! You can’t come in!” 출력
13번 부저 작동
d
측정 거리가 160cm 이하 때 상시 유지
d
d
d
d
7번 서보모터 작동 無
11번 초록 RGB LED 점등
4번 OLED LCD에 실시간 키 출력
d
캐릭터 LCD에 “you can come in!” 출력
13번 부저 작동 無
d
측정 거리가 160~180cm 사이일 때 상시유지
반복

## Slide 6
감사합니다!